## Slide 1
EMBEDDED LINUX · TI SITARA AM3358
BeagleBone Black
Boot Flow & Build Flow trong Embedded Linux với Yocto Project
ARM Cortex-A8 · 1 GHz
DDR3L RAM 512 MB
eMMC + microSD
P8 / P9 Headers
BeagleBone Black Rev C · Chuỗi khởi động ROM → Ứng dụng · So sánh hệ build: Manual / Buildroot / Yocto

## Slide 2
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
6 phần chính của buổi trình bày
01
Tổng quan phần cứng
Cấu hình BeagleBone Black Rev C
02
Full Boot Chain
Từ ROM Code đến ứng dụng người dùng
03
Ý nghĩa từng thành phần
Bootloader & Runtime trong chuỗi boot
04
Device Tree & Yocto BSP
Vai trò DTB và machine beaglebone-yocto
05
Build Flow vs Boot Flow
Phân biệt hai luồng: PC và kit
06
Lựa chọn hệ build & Kết luận
Manual / Buildroot / Yocto Project
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
2

## Slide 3
01 · PHẦN CỨNG
BeagleBone Black Rev C sử dụng
Bộ xử lý
TI Sitara AM3358, ARM Cortex-A8, xung nhịp 1 GHz
Bộ nhớ RAM
DDR3L 512 MB
Bộ nhớ trong
eMMC on-board
Lưu trữ ngoài
Khe cắm microSD
Kết nối / I-O
UART debug, Ethernet, USB, HDMI
Mở rộng
Hai hàng chân mở rộng P8 / P9
Nguồn: BeagleBoard Documentation — beaglebone/black hardware reference
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
3

## Slide 4
02 · FULL FLOW
Chuỗi khởi động đầy đủ — từ ROM đến ứng dụng
AM3358 ROM Code
Chương trình bất biến trong chip, chạy đầu tiên khi cấp nguồn
MLO / U-Boot SPL
Khởi tạo tối thiểu clock & RAM DDR
U-Boot
Bootloader chính — nạp Kernel & Device Tree
Linux Kernel + Device Tree
Nhận diện & khởi tạo phần cứng
Root Filesystem
Thư viện, shell, cấu hình, dịch vụ
init / systemd
Khởi chạy các tiến trình & dịch vụ hệ thống
Ứng dụng người dùng
Chương trình chạy trên nền hệ điều hành
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
4

## Slide 5
02 · FULL FLOW
BeagleBone Black chọn nguồn boot như thế nào?
Mặc định
Boot ưu tiên từ eMMC
Giữ nút BOOT / S2 khi cấp nguồn
Thứ tự boot thay đổi → board boot từ microSD
ROM chuyển quyền điều khiển cho SPL / MLO, sau đó SPL tiếp tục tải U-Boot đầy đủ trước khi bàn giao cho Kernel.
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
5

## Slide 6
02 · FULL FLOW
Nút BOOT (switch) — chi tiết các chế độ chuyển đổi
Có một nút (switch) dùng để chuyển giữa các mode boot.
Không nhấn giữ nút
eMMC → microSD → Serial port → USB port
Board sẽ cố boot từ eMMC. Nếu eMMC rỗng, thử lần lượt microSD, serial port, rồi USB port.
Giữ nút BOOT, không gắn thẻ microSD
USB port → Serial port
Bắt buộc chọn nguồn boot từ USB port. Nếu không tìm thấy gì ở USB client port, board sẽ đi qua serial port để download.
Giữ nút BOOT, có thẻ microSD
microSD
Nếu thẻ microSD gắn sẵn có một bootable image, board sẽ boot trực tiếp từ thẻ microSD.
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
6

## Slide 7
03 · Ý NGHĨA THÀNH PHẦN
Giai đoạn Bootloader
Thành phần | File thường gặp | Ý nghĩa
ROM Code | Có sẵn trong AM3358 | Chương trình bất biến của nhà sản xuất, chạy đầu tiên khi bật nguồn và tìm bootloader trên eMMC, microSD, USB hoặc UART
SPL | MLO | Khởi tạo tối thiểu clock, RAM DDR và phần cứng cần thiết để có thể tải U-Boot đầy đủ
U-Boot | u-boot.img | Bootloader chính; chọn thiết bị boot, đọc biến môi trường, nạp Kernel và Device Tree vào RAM
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
7

## Slide 8
03 · Ý NGHĨA THÀNH PHẦN
Giai đoạn Runtime
Thành phần | File thường gặp | Ý nghĩa
Linux Kernel | zImage | Quản lý CPU, RAM, tiến trình, driver và các tài nguyên phần cứng
Device Tree | am335x-boneblack.dtb | Mô tả phần cứng của board cho Kernel: GPIO, UART, I²C, SPI, Ethernet, địa chỉ thiết bị, interrupt...
Root Filesystem | rootfs | Chứa thư viện, shell, lệnh Linux, cấu hình, dịch vụ và ứng dụng
Image hoàn chỉnh | .wic | Ảnh đĩa đã có bảng phân vùng, boot partition và root filesystem để ghi xuống microSD
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
8

## Slide 9
04 · DEVICE TREE & YOCTO BSP
Vai trò của Device Tree
Giúp Kernel biết phần cứng nào tồn tại mà không cần hard-code toàn bộ thông tin riêng của từng board vào Kernel
U-Boot có nhiệm vụ truyền file DTB cho Kernel trong lúc boot
Mô tả chi tiết: GPIO, UART, I²C, SPI, Ethernet, địa chỉ thiết bị, interrupt...
am335x-boneblack.dtb — Device Tree Blob dùng cho BeagleBone Black
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
9

## Slide 10
04 · DEVICE TREE & YOCTO BSP
Cấu hình BSP chính thức của Yocto
Máy đích (MACHINE) được gọi là beaglebone-yocto
Tạo ra: MLO, u-boot.img, zImage, các Device Tree, Root Filesystem và image dạng .wic
U-Boot được build bằng cấu hình am335x_evm_defconfig
MACHINE = "beaglebone-yocto"
Nguồn: Yocto Project Documentation — BSP Guide
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
10

## Slide 11
05 · BUILD FLOW VS BOOT FLOW
Hai luồng cần phân biệt trong slide
Build Flow
Quy trình tạo phần mềm
Diễn ra trên PC (build host)
Boot Flow
Quá trình chạy trên kit
Diễn ra trên BeagleBone Black
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
11

## Slide 12
05 · BUILD FLOW VS BOOT FLOW
Build Flow — quy trình tạo phần mềm (trên PC)
1
Xác định yêu cầu
2
Chuẩn bị build host
3
Lấy source code & metadata
4
Chọn BSP / MACHINE
5
Cấu hình Kernel, U-Boot, RootFS
6
BitBake biên dịch
7
Đóng gói image .wic
8
Ghi image xuống microSD
9
Boot và kiểm thử
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
12

## Slide 13
05 · BUILD FLOW VS BOOT FLOW
Boot Flow — quá trình chạy trên kit (BeagleBone Black)
1
Cấp nguồn / Reset
2
AM3358 ROM đọc boot pins
3
Tìm MLO trên eMMC hoặc microSD
4
MLO khởi tạo DDR và tải U-Boot
5
U-Boot tải zImage và DTB
6
Kernel khởi tạo driver
7
Kernel mount root filesystem
8
init/systemd khởi chạy dịch vụ
9
Hiện màn hình login / chạy ứng dụng
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
13

## Slide 14
06 · LỰA CHỌN HỆ BUILD
Nên sử dụng hệ thống build nào?
Build thủ công
Build riêng U-Boot, Kernel, Device Tree, RootFS rồi tự chia phân vùng. Học sâu nhưng mất thời gian và dễ sai.
Buildroot
Đơn giản, thời gian build nhanh, phù hợp image nhỏ.
KHUYẾN NGHỊ
Yocto Project
Phức tạp hơn nhưng tái tạo được build, quản lý dependency, version, BSP, package và custom image tốt.
Đối với yêu cầu "full flow + giải thích ý nghĩa từng bước + doanh nghiệp", khuyến nghị dùng Yocto Project làm luồng thực hành chính, sau đó giải thích các thành phần mà Yocto tự động build.
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
14

## Slide 15
06 · LỰA CHỌN HỆ BUILD
BitBake — bộ máy thực thi của Yocto
BitBake đọc metadata, giải quyết dependency và điều phối toàn bộ pipeline build — từ mã nguồn cho đến image cuối cùng.
fetch
unpack
patch
configure
compile
install
package
Kết quả: tạo rootfs và image hoàn chỉnh (.wic) sẵn sàng ghi xuống microSD, thông qua các task tuần tự do BitBake điều phối trên toàn bộ metadata của layer/BSP.
BeagleBone Black — Boot & Build Flow
15

## Slide 16
KẾT LUẬN
Ba điều cần nhớ
1
Full Flow rõ ràng
AM3358 ROM Code → SPL/MLO → U-Boot → Kernel + Device Tree → RootFS → init/systemd → Ứng dụng
2
Hai luồng tách biệt
Build Flow diễn ra trên PC; Boot Flow diễn ra trên BeagleBone Black — không nhầm lẫn hai sơ đồ này
3
Yocto Project là lựa chọn khuyến nghị
Máy đích beaglebone-yocto, BitBake điều phối toàn bộ pipeline để tạo image .wic tái tạo được